## Slide 1: Licht ins Dunkle - Simulationsfähige Produktdaten für Industrie 4.0
Fa. Schunk GmbH
Lauffen am Neckar, 31.05.2016

## Slide 2: Simulationsfähige Produktdaten
30055_Schunk_STZ-RIM

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Einleitung – Motivation und Projektziele
Grundlegendes über Modellierung
Anwendungsfälle und Anforderungsspezifikation der Modelle (bezogen auf Key-User/Schunk Intern)
Vorgehensweise der Kinematisierung mit MCD
Voreinstellung und wichtige Physik-Elemente in MCD (Programmgrundlage)
Konzept der Bibliothek
Konzept der Versorgung der Bibliothek

## Slide 4: 1. Einleitung – Motivation & Projektziele

## Slide 5: Motivation und Projektziele
Motivation
  Den Kunden soll eine Bibliothek mit simulationsfähigen Produktdaten zur Verfügung gestellt werden, die sie für ihre eigene Simulationen nutzen können
Zieldefinition
  Entwicklung eines Einsatzkonzepts der Simulation mit MCD
  Wissenstransfer zum Aufbau von Simulationsmodellen im MCD
  Entwicklung eines Konzepts für Bibliotheken
  Beispielhafter Aufbau einer Bibliothek zur Versorgung der Modelle

## Slide 6: 2. Grundlegendes über Modellierung

## Slide 7: Modellieren bedeutet abstrahieren
Zweck
Aufwand
Reales System
Abstraktion/Abbildung
Modell
Die Zielgranularität des Modells hängt vom Zweck ab

## Slide 8: Wozu Modellierung
Ein Modell braucht einen Zweck!
Ich brauche das Modell, um…..zu….

## Slide 9: Modelle aus unterschiedlicher Sicht
Kunden
intern Schunk
Lieferanten
F&E Abteilung
Vertrieb Abteilung
Quelle: https://www.retit.de/software-performance-in-devops-teil-2-die-dev-perspektive/
Extern
Intern Schunk
Notes: Unterschiedliche Anforderungen in unterschiedlicher Sicht

## Slide 10: Modelle in einem beispielhaften Produktentstehungsprozess
SOP: Start of production
VC: Virtual Commissioning
CS: Contract Signing
MB: Maschinenbau Abt.
ET: Elektrotechnik Abt.
IT: IT Abt.
Zeit, t
SOP
VC
MB
IT
ET
Modell
Modell
Modell
CS
Vertrieb
Qualität der verfügbaren Information
Kunde
Kunde
Kunde
PI
: Internes Modell
PI: Program Initiation
:Informationsfluss
Notes: Kernaussage: Qualität von Modellen hängt von der Entwicklungszeit ab

## Slide 11: 3. Anwendungsfälle und Anforderungsspezifikation der Modelle

## Slide 12: Anwendungsfälle und Spezifikationen für simulationsfähige Produktdaten (1)
Die „Auslieferungseinheit“ für Greifer soll eine Baugruppe mit einem Greifer-Grundkörper, den Führungen und den Greifer-Fingern sein.
Die „Auslieferungseinheit“ für Linearführungen soll aus einer Führung und einem Schlitten bestehen.
Simulationsfähige Zusammenbauten von Greifern und Führungen zu Handhabungssystemen ist nicht vorgesehen.
Für den internen Prozess von Schunk soll es möglich sein, mit geringem Aufwand, nach einem spezifischen Kundenauftrag, eine simulationsfähige „Auslieferungseinheit“ zusammenstellen zu können. Um diese Anforderungen zu erfüllen soll eine Lösung mit Templates verfolgt werden.
Unter „Template“ sind NX Objekte zu verstehen, die für einen bestimmten Anwendungsfall (z.B. Greifer mit zwei Fingern) die gewünschte Kinematik bereitstellen.
Eine wichtige Kenngröße von Greifern und Linearführungen ist ihr maximaler Verfahrweg. Dieser ist durch die physischen Abmessungen der Komponenten bestimmt und ist deshalb bei sonst gleichem kinematischen Verhalten von z.B. Greifern eine Variable, die nicht fest in dem Template hinterlegt werden kann. In diesem Zusammenhang wird beschlossen, dass die „Auslieferungseinheit“ für den Kunden immer vom Kunden selbst (z.B. nach den Spezifikationen einer Greifervariante aus dem Produktkatalog von Schunk) angepasst können werden soll.
Neu Jürgen

## Slide 13: Anwendungsfälle und Spezifikationen für simulationsfähige Produktdaten (2)
Einstellparameter von Komponenten, wie z.B. der max. Verfahrweg, werden in Form von Variablen in virtuellen Modellen hinterlegt
Produktspezifische Daten und Informationen (wie bsp. Hublänge, Eigengewicht, o.ä.), die mit den CAD-Daten verknüpft werden müssen, sollen ins MCD integriert werden können
Modellierungsansatz: SPS-Steuerung orientierte Modellierung
  Die Modellierung sollten alle Signale enthalten, die durch die Näherungssensor, Schalter aus den Komponenten ausgelöst werden
  Diese Signale werden später mit der Steuerungseinheit zur Steuerung des echten Systems gekoppelt
Die „Versorgung“ des Kunden mit der „Liefereinheit“ soll aus der Datenbank …. Erfolgen
Mehr Intelligenz für ELP – automatische Regelung der Geschwindigkeit, Adaptive Regelung
Z.B. nach wie viele Zeit fährt er in voller Geschwindigkeit?
Mit oder ohne FPS-System – Positionserfassung von Greifern
EGP Hub pro Backe 6mm
ELP Hub 100mm

## Slide 14: 4. Vorgehensweise der Kinematisierung mit MCD

## Slide 15: Vorgehensweise ohne Template
Baugruppen analysieren. Statische Teile, die in der Simulation beteiligt werden, und dynamische Teile, die nicht in der Simulation beteiligt werden, werden unterschieden
Dynamische Teile als Starrkörper definieren (statische Teile wird zweckmäßigerweise nicht als Starrkörper definiert)
Gelenke definieren. Somit ist der Freiheitsgrad des Starrkörpers definiert.
Gelenke mit Positions-/Geschwindigkeitsregler definieren, damit die Gelenke nicht mehr frei beweglich sind. Mit Positions-/Geschwindigkeitsregler lässt sich auch die Gelenke steuern
Damit die Komponente nicht runterfällt, wird der Starrkörper als Anhang einer festen Verbindung definiert.
Ein- und Ausgangssignale, die evtl. mit der SPS-Steuerung verbunden werden, werden mit Signaladapter definiert
Operationen definieren. Operationen ohne eine Auslösungsbedingung wird von der Zeit ausgelöst

## Slide 16: Schritt 1
Statische Teile
Dynamische Teile
Baugruppen analysieren. Statische Teile, die in der Simulation beteiligen, und dynamische Teile, die nicht in der Simulation beteiligen, werden unterschieden

## Slide 17: Schritt 2
Dynamische Teile als Starrkörper definieren (statische Teile werden zweckmäßigerweise nicht als Starrkörper definiert). Ist ein Teil als ein Starrkörper definiert, wird das Teil von der Simulationsumgebung beeinflusst. Z.B. das Teil fällt aufgrund der Schwerkraft runter
Statische Teile, die nicht als Starrkörper definiert werden, „schwebt“ im Raum und werden nicht in der Simulation teilnehmen.

## Slide 18: Schritt 3
Gelenke definieren. Somit ist der Freiheitsgrad des Starrkörpers definiert.

## Slide 19: Schritt 4
Gelenke mit Positions-/Geschwindigkeitsregler definieren, damit die Gelenke nicht mehr frei beweglich sind. Mit Positions-/Geschwindigkeitsregler lässt sich auch die Gelenke steuern

## Slide 20: Schritt 5
Damit die Komponente nicht „runterfällt“, wird der Starrkörper als Anhang einer festen Verbindung definiert.

## Slide 21: Schritt 6
Signal Eingabe
Objektparameter
Signalzuweisung zu Objektparameter
Ein- und Ausgangssignale, die evtl. mit der SPS-Steuerung verbunden werden, werden mit Signaladapter definiert

## Slide 22: Schritt 7
Trigger-Bedingung
Operationsobjekt
Objektparameter
Operationen definieren. Operationen ohne eine Auslösungsbedingung wird von der Zeit ausgelöst

## Slide 23: Vorgehensweise mit Template
Gewünschte Template auswählen und benennen
Einbau der richtigen Komponenten in die im Template vorgesehene Platz mit dem Befehl „Komponente ersetzen“
Positionieren die Komponente in der Baugruppe darstellungsmäßig richtig
Operationen und Signale je nach Use-Case anpassen, hinzufügen oder ändern

## Slide 24: Beispielhaftes MCD Template von ELP

## Slide 25: Verknüpfung zw. Teilen und Starrkörpern

## Slide 26: Ersetzen des Teils
Beziehungen beibehalten anhacken
Vorgang wiederholen beim anderen Teil

## Slide 27: Kinematisiertes Teil

## Slide 28: Beispielhafte Kinematisierung des linearen Antriebs ELP
Herunterladen des CAD-Daten aus vorhandenen Schunk-Datenbank
Analysieren der Baugruppe und Unterteilung der Teile in Gruppen, die dem Template entsprechen; zu dem Template braucht man eine Beschreibung, welche funktionale Gruppe gefordert werden
Zusammenfügen (Merge) der Einzelteilen zu einem großen Teil, der der funktionalen Gruppe des Templates entspricht, mit der Funktion „Exportieren in Step 214“.
Erstellen eines neuen MCD-Modells mit Template, Ersetzen der Teile in der vorgesehenen Platz (siehe „Vorgehensweise mit Templates“)
Positionieren der Teile zur richtigen Darstellung im Raum
Notes: Starrkörper in MCD wird in Teileebene definiert, und nie in Baugruppeebene definiert werden kann, deshalb müssen Teile wie z.B. Typeschilder gemergt werden oder von Hand als Starrkörper definiert werden, und entsprechend verbunden
Gelenke könnten undefiniert bleiben, Starrkörper müssen mit Teilen verknüpft werden, damit die Simulation funktionsfähig ist, wenn man ein Template benutzt

## Slide 29: Unterteilung der Teile
Gehäuse
Schlitten

## Slide 30: Zusammenfügen der Teile
Als STEP-Datei exportieren & öffnen

## Slide 31: Erstellung eines neuen Modells aus Template

## Slide 32: Ersetzen des Teils mit dem zusammengefügten Teil
Beziehungen beibehalten anhacken
Vorgang wiederholen beim anderen Teil

## Slide 33: Kinematisiertes Teil

## Slide 34: Konzept für die Einstellung der Begrenzung

## Slide 35: Konzept der Einstellung der Begrenzung
Begrenzung des Verfahrwegs kann durch 2 Methoden realisiert werden
  Begrenzung durch Signaladapter
  Begrenzung durch Laufzeitverhalten
Beide Verfahren funktionieren in der Art, dass zuerst die Position des beweglichen Teils (z.B. der Finger des Greifers) als eine Variable angelegt wird
Schließlich wird die Variable durch eine Formel definiert. Diese Formel beschreibt die begrenzende Eigenschaft
Mit beiden Verfahren kann man die Begrenzung so hinterlegt, dass sie bereits beim Einbau des Teils hinterlegt ist
Sowohl Signaladapter als auch Laufzeitparameter sind vom Benutzer veränderbar
Laufzeitparameter ist „unsichtbarer“ vom Benutzer gegenüber Signaladapter
Der Grund für die Veränderbarkeit ist, virtuelle Inbetriebnahme. In der virtuellen Inbetriebnahme möchte der Benutzer ggf. einige Begrenzung ändern, insofern möglich ist, um den Potenzial des Systems auszuschöpfen

## Slide 36: Verfahren zur Begrenzung
Mit Signaladapter
Signale
Parameter
Formel

## Slide 37: Verfahren zur Begrenzung
Mit Laufzeitausdruck
Signale
Parameter
Formel

## Slide 38: Vorgehensweise zur Modellierung von Begrenzung
Die Art der Begrenzung und ihre Eigenschaft genauer abstrahieren. D.h., ist die Begrenzung mechanisch oder elektronisch, und, ist es veränderbar, oder unveränderbar?
Ist die Begrenzung elektronisch, die eine Signal beim Erreichen der Begrenzung zurückgibt, z.B. ein Näherungsschalter, der am ELP eingebaut wird, wird die Signal in Signaladapter hinterlegt, die später ggf. in der SPS-Steuerung genutzt wird
Ist die Begrenzung mechanisch, z.B. eine Anschlagschraube zur Einstellung der Endlagenposition vom ELP, wird die Begrenzung im Laufzeitparameter hinterlegt, die zwar nicht in der Signalkommunikation beteiligt wird, aber beim Bedarf veränderbar ist für den Benutzer.
Analog gilt auch für elektronische Begrenzung, die jedoch keine Signal zurückliefert. Z.B. ein integrierter Drehschalter. Dafür wird auch ein Laufzeitparameter hinterlegt, die zwar manipulierbar ist, aber liefert keine Signal
Nicht veränderbare Variablen werden im Modell so hinterlegt, dass der Benutzer nicht einfach sehen kann.

## Slide 39: Art der Begrenzung
Begrenzung
Elektronisch
Mechanisch
Anschlagsschrauben
Schaltnocken
Unveränderbar
Veränderbar
Mechanisch
Anschlag
Geometrie
Mit Feedback
Eingebauter Näherungsschalter
Ohne Feedback
Integrierter Drehschalter

## Slide 40: Use-Case Studie – Schunk ELP_100H120
Signaladapter
Laufzeitparameter

## Slide 41: Exemplarische Modellierung der Begrenzung
Benutzerdefinierte Variablen. Für ELP ist die Endlagenposition und die Geschwindigkeits- stufen
1
2
3
4

## Slide 42: Erläuterung zur Folie 41
1
:Die Funktion Signaladapter wird benutzt, um Signale aus und zu der Steuerung zu verwalten. Da werden Variablen, die meist elektronisch sind, als Signale hinterlegt. In diesem Beispiel gibt der ELP eine Signal in der SPS-Steuerung zurück, wenn er ausgefahren/eingefahren ist. Die Programmierung der Variablen durch Formeln, sowohl Signale als auch Laufzeitparameter wird zweckmäßigerweise im Signaladapter erfolgt.
2
:Die Funktion Laufzeitparameter wird benutzt, um Variablen zu verwalten, die veränderbar, aber meist mechanisch sind. In diesem Beispiel des ELPs werden die Endlage, die durch die Anschlagschraube einzustellen ist, und die Geschwindigkeitsstufe, die durch den Drehschalter einzustellen ist, im Laufzeitparameter hinterlegt.
3
4

## Slide 43: 5. Voreinstellung und wichtige Physik-Elemente in MCD

## Slide 44: Voreinstellung MCD
Lösungsverfahren
  Laufzeitparameter
    Schrittzeit – Zeitschritt pro Physik-Berechnung. Größere Zeitschritt erhöht die Geschwindigkeit, führt aber ggf. zur erhöhten Ungenauigkeit
    Federkraft-Multiplikator – Erhöht die Steifigkeit der Verbindungen. Zu hohem Wert führt zur Instabilität
  Einstellung des Lösungsverfahrens
    Toleranz – Ungenauigkeit in der Verbindungen. Höhere Toleranz führt zur schnelleren Rechenzeit, aber mehr Spiel
    Betrag der Fehlerreduzierung – Ein Einflussfaktor für die Geschwindigkeit der Berechnung der Position. Zu hoher Wert führt zu Instabilität. ( max. Wert ~ 200)
    Maximale Iteration – Anzahl der max. Iteration pro Zeitschritt für die Berechnung der Lage. Höherer Wert führt zur besseren Stabilität, allerdings tauchen Zeitverzögerungen zw. Modell und realer Zeit auf, wenn die Anzahl zu hoch ist.

## Slide 45: Wichtige Physik-Elemente
Basic Physics
  Starrkörper
    Objekt-Typ: Teile
    Parameter: Masse
  Kollisionskörper
    Objekt-Typ: Geometrie-Elemente
    Parameter: Kollisionsform
Joints and Constraints
  Schubgelenke
    Objekt-Typ: Starrkörper
    Parameter: Achse
  Scharniergelenke (Drehgelenke)
    Objekt-Typ: Starrkörper
    Parameter: Achse und Ankerpunkt

## Slide 46: Wichtige Physik-Elemente
Joints and Constraints
  Feste Verbindung
    Objekt-Typ: Starrkörper
    Parameter: -
Sensors and Actuators
  Positionsregler
    Objekt-Typ: Gelenke
    Parameter: Lage und Geschwindigkeit
  Geschwindigkeitsregler: Gelenke
    Objekt-Typ: Gelenke
    Parameter: Geschwindigkeit
  Kollisionssensor
    Objekt-Typ: Starrkörper
    Parameter: Kollisionsform und –lage

## Slide 47: Wichtige Physik-Elemente
Sensors and Actuators
  Signaladapter
    Parameter: Alle Physik-Objekte
    Signale: Benutzer definiert
    Formel: Benutzer definiert
Logic Controls
  Operation
    Objekt-Typ: Alle Physik-Objekte
    Parameter: Benutzer definiert
    Trigger-Bedingung: Alle Physik-Objekte

## Slide 48: Starrkörper
Sind kinematische Teile, die in der Simulation beteiligt werden.
Objekte, die als Starrkörper definiert werden, können durch die Simulationsumgebung beeinflusst werden. Z.B. ein Starrkörper fällt aufgrund der Schwerkraft runter, oder ein Starrkörper kann als ein Basis eines Schubgelenkes definiert werden.
Durch die Definition von Starrkörper entsteht eine Beziehung zwischen dem Teil und dem Starrkörper. Beim Entfernen des Teils verliert der Starrkörper diese Beziehung, und die Verknüpfung muss wieder hergestellt werden. Wird das Teil ersetzt, bleibt diese Beziehung erhalten.

## Slide 49: Gelenke
Gelenke definieren die Freiheitsgrade des Starrkörpers, bzw. zw. Starrkörpern.
Ein Gelenk ist notwendig, damit Aktuatoren später festgelegt werden können.
Durch das Definieren von Begrenzung kann man die Bewegung eines Gelenkes begrenzen. Der Anschlag beim Schubgelenk z.B. lässt sich damit realisieren. Allerdings: Die Position, die vom Positionsregler ( ) definiert wird, überschreibt die von der Begrenzung des Gelenkes festgelegte Position.
D.h., auch wenn beispielsweise eine Begrenzung von 100mm im Schubgelenk definiert wurde, kann der Gelenk eine Position von >100mm nehmen, wenn der Positionsregler diese Position fordert.
Die feste Verbindung hält Starrkörper im Raum fest. Sie hat 3 Funktionen:
  Verschiebung zw. 2 Starrkörpern auszuschließen
  1 Starrkörper mit dem Hintergrund festhalten (Objekt fällt nicht runter)
  Greifen/Saugen von anderen Objekten

## Slide 50: Aktuatoren & Sensoren
Mit dem Geschwindigkeits- & Positionsregler lassen sich Gelenke festhalten. Später in der Operationsdefinition sind die Regler die Aktuatoren.
Der Kollisionssensor löst eine boolesche Signal aus, wenn ein Kollisionsobjekt mit ihm in Berührung kommt.
Mit dem Signaladapter kann man sowohl interne Variablen als auch externe Signale definieren und mit Formeln manipulieren.
Externe Signale sind z.B. ein Betätigungsknopf, HMI-Eingabe usw.

## Slide 51: Operationen
Mit Operationen werden Aktionen für die Physikelementen definiert und ausgeführt.
Die Operationen werden in 3 Arten unterschieden:
  Zeit-basierte Operation
  Event-basierte Operation
  Verkettete Operation
Zeit-basierte Operation wird von Zeit ausgelöst
Event-basierte Operation besitzt eine auslösende Bedingung.
Verkettete Operation wird ausgelöst, nachdem die vorherige Operation beendet wurde, mit der sie verkettet wird.
Die Operationen können als ein .xml-Datei exportiert werden, die als ein Ablaufdiagramm im SPS-Programm importiert werden können

## Slide 52: Verknüpfungen der Physik-Elemente
Baugruppen
Teil
Volumen
Flächen
Mechanik
Elektrik
Automatisierung
Starrkörper
Gelenke & Verbindungen
Kollisions- körper
Antriebe
Signale
Kollisions- sensor
Operationen
Linien
OPC/SHM-Tags Zuweisung
MCD
CAD
Objekt-Verknüpfung
Operations-Verknüpfung
???

## Slide 53: 6. Konzept der Bibliothek

## Slide 54: Import/Export in Teamcenter
Kinematische Baugruppe als Template kann nicht in Teamcenter gespeichert werden  wird als Teil angezeigt beim Export.
Das Heißt: Ein Template besteht z.B. aus einer Struktur mit einem Oberknoten und zwei Unterknoten. Beim Importieren in TC wird nur der Oberknoten importiert und die Struktur „vergessen“ weil in den Strukturknoten keine Parts liegen.
Die Kinematik des Oberknotens bleibt erhalten.
Kinematisches Verhalten wird in Teamcenter gespeichert

## Slide 55: 7. Konzept der Versorgung der Bibliothek